В зоне «Ж3» градостроительным регламентом устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Вид разрешенного использования | Код вида разрешенного использования земельного участка | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные виды разрешённого использования «Ж3» |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | 2.5 | Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %. Иные показатели: малоэтажный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Магазины | 4.4 | Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – 0,08 га на 100 м2 торговой площади; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 30 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: здание должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Общественное питание | 4.6 | Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – 0,25 га на 100 мест; максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: здание должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Религиозное использование | 3.7 | Минимальные размеры земельных участков – 7 м2 на единицу вместимости. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 0 м. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: здание должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Коммунальное обслуживание | 3.1 | Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 0 м. Предельное количество этажей или предельная высота зданий строений сооружений – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. |
|  | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Предельные размеры земельных участков: минимальные размеры земельных участков дошкольных образовательных учреждений при вместимости до 100 мест – 45 м2 на 1 место, свыше 100 мест – 40 м2 на 1 место; минимальные размеры земельных участков общеобразовательных учреждений при вместимости до 400 мест – 55 м2 на 1 место, свыше 400 до 500 мест – 66 м2 на 1 место, свыше 500 до 600 мест – 55 м2 на 1 место, свыше 600 до 800 мест – 44 м2 на 1 место, свыше 800 до 1100 мест – 36 м2 на 1 место, свыше 1100 мест – 24 м2 на 1 место. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий строений сооружений – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %. Иные показатели: отступ от красной линии до границ земельного участка - не менее 25 м. |
|  | Культурное развитие | 3.6 | Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: здание должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Спорт | 5.1 | Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий строений сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. |
|  | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | Минимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий строений сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: площадь озеленения свободной от застройки территории объекта – не менее 50 процентов. |
|  | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий строений сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: площадь озеленения свободной от застройки территории объекта – не менее 50 процентов. |
|  | Социальное обслуживание | 3.2 | Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: здание должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Бытовое обслуживание | 3.3 | Минимальные размеры земельных участков – 0,1 га на 10 рабочих мест предприятий. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: здание должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. |
|  | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению. Иные показатели: площадь озелененных территорий общего пользования на территории микрорайонов (кварталов) – не менее 6 м2/чел. |
|  | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий строений сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. |
|  | Условно разрешённые виды использования «Ж3» |
|  | Среднеэтажная жилая застройка | 2.1.1 | Предельные размеры земельных участков – не подлежат установлению. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %. Иные показатели: малоэтажный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Гостиничное обслуживание | 4.7 | Минимальные размеры земельных участков – 55 м2 на 1 место. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: здание должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Деловое управление | 4.1 | Максимальные размеры земельных участков – 0,5 га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Иные показатели: здание должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. |
|  | Банковская и страховая деятельность | 4.5 |  |
|  | Общественное управление | 3.8 |  |
|  | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | Минимальные размеры земельных участков – 25 м2 на 1 машиноместо. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 м. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. |
|  | Вспомогательные виды разрешенного использования «Ж3» |
|  | Площадки для отдыха детей | – | – |
|  | Площадки для отдыха взрослых | – | – |
|  | Площадки для хозяйственных целей | – | – |
|  | Гаражи для людей с ограниченными возможностями | – | – |
|  | Площадки для выгула собак | – | – |
|  | Автостоянки гостевые | – | – |
|  | Автостоянки приобъектные | – | – |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения | – | – |